Spis treści

1.       Przedmiot i cel inwestycji	23

1.1.	Inwestor i Użytkownik	23

1.2.	Podstawa opracowania	23

1.3.	Zakres opracowania	23

1.4.	Stan prawny terenu inwestycji	24

Przedmiotowa działka, na której projektuje się zbiornik wody uzdatnionej Ob.-2 oraz budynek stacji pomp Ob.-1, jest własnością Gminy Ożarów Mazowiecki.	24

1.5.	Uzgodnienia	24

2.       Projekt zagospodarowania działki – część opisowa	24

2.1.	Przedmiot inwestycji	24

2.2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	24

2.3.	Przebudowa istniejącego uzbrojenia	24

2.4.	Projektowane zagospodarowanie działki	25

2.5.	Lokalizacja obiektów	25

2.6.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części  zagospodarowania terenu	25

2.8.	Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia	27

2.9.	Zagadnienia uciążliwości inwestycji na otoczenie	27

2.10.	Infrastruktura	27

# Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt WYKONAWCZY dla budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z budynkiem stacji pomp II( w Ożarowie Mazowieckim.

Celem inwestycji jest zapewnienie wody dla potrzeb mieszkańców gminy Ożarów Mazowieckim.

## Inwestor i Użytkownik

Inwestorem i Użytkownikiem projektowanej sieci oraz Zamawiającym niniejszy projektu jest GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

## Podstawa opracowania

Podstawę merytoryczną stanowi:

- 	projekt budowlany

## Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- zaprojektowanie zbiornika wody uzdatnionej wraz z instalacjami technologicznymi,

- zaprojektowanie budynku stacji pomp II(wraz z instalacjami technologicznymi,

- sieci międzyobiektowe

Zakres wszystkich projektów obejmować będzie działkę nr 124/23. Połączenia sieci z istniejącym SUW-Kabel oraz włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, zostaną uwzględnione w oddzielnym opracowaniu.

## Stan prawny terenu inwestycji

## Przedmiotowa działka, na której projektuje się zbiornik wody uzdatnionej Ob.-2 oraz budynek stacji pomp Ob.-1, jest własnością Gminy Ożarów Mazowiecki.Uzgodnienia

- Warunki techniczne dotyczące zaprojektowania zbiornika wody uzdatnionej oraz budynku stacji pomp II( oraz warunki odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzania spustu wody czystej do kanalizacji deszczowej, wydane przez Energetyka Ożarów Mazowiecki

# Projekt zagospodarowania działki – część opisowa

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz

z budynkiem stacji pomp II( w Ożarowie Mazowieckim.

## Istniejący stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej działce znajduje się zbiornik p.poż oraz  podziemna komora pomp. Przewiduje się rozbiórkę istniejących obiektów. Działka nie jest ogrodzona, przylega od północy i wschodu do terenu ogrodzonego siatką.

## Przebudowa istniejącego uzbrojenia

Istniejący zbiornik p.poż. jest obiektem żelbetowym, podziemnym o wymiarach 22,0x24,0m i głębokości ~ 3,5mppt. Zbiornik p.poż. nie jest użytkowany przez Zamawiającego. Ze względu na zły stan techniczny i jego nieszczelność projektowana jest jego rozbiórka.

Poddane rozbiórce będą te elementy sieci międzyobiektowych, które zlokalizowane są w obrysie zabudowy projektowanych obiektów. Pozostałe elementy infrastruktury pozostaną bez zmian.Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia.

Na trasie projektowanych sieci międzyobiektowych występują skrzyżowania z przewodami wodociągowymi, kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Podczas wykonywania wykopów należy szczególnie starannie prowadzić prace w rejonach kolizji z innym uzbrojeniem, aby nie nastąpiło zniszczenie istniejącej infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie robót.

## Projektowane zagospodarowanie działki

## Lokalizacja obiektów

Budynek stacji pomp II( - nr1  na PZD oraz zbiornik wody uzdatnionej -nr2  na PZD, zlokalizowane będą na działce nr 124/23, obrębie 0011, w Ożarowie Mazowieckim(gmina Ożarów Mazowiecki).

## Zestawienie powierzchni poszczególnych części  zagospodarowania terenu

Bilans terenu

Powierzchnia terenu- 987.5m2

Powierzchnia zabudowy budynkiem stacji pomp-85.48 m2

Powierzchnia zabudowy zbiornikiem wody uzdatnionej- 174.27m2

Powierzchnie utwardzone (kostka)- 136.5m2

Teren przeznaczony pod projektowaną inwestycję o nr 124/23 położona w Ożarowie Mazowieckim w obrębie 0011, na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

Teren nie jest zadrzewiony. Ukształtowane  działki płaskie.

Teren nie jest ogrodzony, przylega do części terenu ogrodzonego od strony północnej i wschodniej. Projektowane jest wykonanie ogrodzenia terenu poprzez wygrodzenie dwóch pozostałych boków terenu, siatką stalową ocynkowaną na słupkach stalowych.

Teren inwestycji położony jest na terenie przemysłowym. Odległość pomiędzy projektowanym budynkiem stacji pomp do budynków istniejących ok.30.0m w kierunku południowym, w kierunku wschodniej – 40.0m.

Budynek stacji pomp usytuowany został  na terenie w odległości 13.0m od strony wejścia na teren (strona zachodnia) i 6.0m od granicy działki, od strony północnej.

Główne wejścia do budynku zaprojektowano od strony zachodniej. Wejście na teren projektowanych obiektów, odbywać się będzie poprzez furtkę dwudzielną o szerokości 2,0m otwieraną do środka. Od furtki wejściowej do budynku prowadzi chodnik o szerości 2,0m, wykonany z kostki betonowej ze spadkiem poprzecznym skierowanym na teren własny. Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej, w ramach stalowych, o wysokości 1,5 m. Ogrodzenie  ze słupkami metalowymi na cokole betonowym o łącznej wysokości 1.7m.

Budynek stacji zaprojektowano na rzucie prostokąta o wymiarach 6.72mx12.72m. Budynek jednokondygnacyjny  zaprojektowany w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym.

Od strony wschodniej budynku stacji pomp, w odległości 3.5m, został usytuowany zbiornik na wodę uzdatnioną. Zbiornik o konstrukcji żelbetowej, dwukomorowy. Średnica zewnętrzna zbiornika 14.90m i wysokości  5.90m od poziomu terenu. Wokół zbiornika zaprojektowano skarpę ziemną z opaską betonową szerokości 100cm.

Teren pomiędzy budynkiem stacji pomp i zbiornikiem podniesiono na wysokość 150cm od poziomu terenu i wykonano również skarpę ziemną, pokrytą elementami ażurowymi zabezpieczającymi przed osuwaniem ziemi. Pomiędzy poziomem terenu i poszczególnymi poziomami skarp zaprojektowano schody terenowe wykonane elementów betonowych oraz kostki betonowej. Schodki terenowe zaprojektowano od strony północnej zbiornika i od strony południowej.

2.6.  Warunki odprowadzenia wód powierzchniowych

Po wykonaniu inwestycji nie ulegną zmianie warunki spływu wód opadowych i roztopowych. Na terenie działki projektuje się kanalizację deszczową i odprowadzenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

2.7. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu mieści się w całości na terenie, na którym został zaprojektowany (Prawo budowlane Dz. Ustaw poz. 290 z 8 marca 2016r. Art.3 pkt.20). Obszar oddziaływania projektowanego obiektu  nie będzie wykraczał poza granice terenu  własnego, na którym został zaprojektowany.

Odległości projektowanej stacji i zbiornika od granic i obiektów na pozostałych, sąsiednich działkach są prawidłowe i obiekt swoim usytuowaniem  nie będzie wpływał na sąsiednie nieruchomości.

Gabaryty projektowanego budynku stacji i zbiornika nie będą wpływać na sąsiednie nieruchomości tzn. wysokość projektowanego budynku została dostosowana do sąsiedniej zabudowy.

Infrastruktura projektowanego budynku nie będzie miała wpływu na sąsiednią zabudowę. Projektowane jest podłączenie budynku do sieci miejskiej wodociągowej, energetycznej, kanalizacji miejskiej. Nie projektuje się na działce innych urządzeń, które mogłyby ograniczyć zabudowę sąsiednich działek i ograniczyć ich zagospodarowanie.

Projektowana inwestycja nie powoduje przesłaniania, zacienienia, pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach sąsiednich (znaczna odległość ).

## Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa zamkniętego zbiornika wody uzdatnionej wraz z budynkiem stacji pomp II(, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla środowiska. Inwestycja nie będzie miała wpływu na środowisko.

Usytuowanie budynku stacji pomp i zbiornika nie spowoduje zagrożenia życia ludzi i mienia, nie spowoduje pogorszenia warunków zdrowotno- sanitarnych i użytkowych istniejących budynków.

## Zagadnienia uciążliwości inwestycji na otoczenie

Masy ziemne powstające w miejscu realizacji inwestycji w pierwszej kolejności będą zagospodarowywane w miejscu ich powstawania. Nadmiar mas ziemnych w miejscu realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany (np. makroniwelacja) lub wywieziony.

Na przedmiotowej działce nie występują stanowiska archeologiczne

Niniejszy projekt nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

## Infrastruktura

Wody opadowe i roztopowe z dachów i powierzchni utwardzonych zostaną sprowadzone za pomocą rur spustowych do kanalizacji deszczowej.

Przyłącze energetyczne – skrzynka na ścianie budynku stacji pomp

Przyłącze wodociągowe do budynku stacji pomp

Ścieki sanitarne będą odprowadzone do kanalizacji istn.

Hydrant zewnętrzny przeciwpożarowy (80 mm 1szt istniejący.

Teren nie jest pod ochroną konserwatorską .

Poziom podłogi przyziemia  stacji pomp (30cm powyżej przyległego terenu)

102.10m n.p.m.

Poziom terenu  ±000 =101.80m n.p.m.

mgr inż. architekt

Grażyna Wojciechowska

Nr upr. Wa - 1207/94